## Slide 1
구축 단계 프로세스
공간 연산 프로세스
전파 모델 프로세스
T-EoS

## Slide 2: Table of Contents
ㅇ
Ⅰ. 구축단계 프로세스
ㅇ
Ⅱ. 공간분석 프로세스
Software
Ⅲ. 사이트 분석 프로세스
시스템 구성도
Software
Ⅳ. 시나리오 분석 프로세스

## Slide 3
Ⅰ. 구축단계 프로세스
건물 TIN GRID
가로수 TIN GRID
DEM (고도정보)
행정 Polygon
수신점 BIN
※ 수신점 BIN은 3D 분석용 건물의 2X2X3 BIN
※ Envelope 단위의 파티셔닝 항목 추가

## Slide 4
Ⅱ. 공간분석 프로세스
CELL-GRID LOS (전처리)
수신점 기준 LOS/NLOS & 거리 및 높이, 각 (실시간)
Tx영역(Tx반경200m내) 평균 건물 고 (전처리)
송수신점간 가로수 정보 (실시간)

## Slide 5
Ⅲ. 사이트 분석 프로세스
Pathloss
Pathloss prime
RSRP Pilot
RSRP
RSSI
SINR

## Slide 6
Ⅳ. 시나리오 분석 프로세스
LOS
Pathloss
RSSI
Best Server
RSRP
SINR
Throughput

## Slide 7: 1.1. 건물 TIN Grid
  건물 구성 TIN 추출[A1100] 및 TIN 구성 Grid 포인트 생성[A1200]
T-EOS
Preceding
Process
Trailing Process
3DS
건물 정보
A1000
건물
TIN
3DS File
Read & Load
CELL-LOS
B1100
구축 단계 프로세스
TIN #1
TIN #2
TIN #n
【Spatial Analysis】
TIN 3D공간을 채우는
1mX1mX1m 크기의
후보 Cubic 형 Grid 생성
TIN 과 Cubic Grid 간
3D 공간 Intersection 연산 수행
O
X
BLD_TIN_GRID
공간연산
유효 Grid 추출
TIN 정보 Load
TIN구성 3Point의 X,Y,Z 최소/최대값 범위의 3D 영역을 1m 크기의 정육면체 공간 Grid Point로 분할
Batch Program (C++ base)
※ Ref 1>
※ Ref 2>
※ Ref 3>

## Slide 8: 1.1. 건물 TIN Grid
No. | Ref. Item | Statements
1 | Batch Program | 3DS 파일 포맷을 Load하여, TIN 정보를 추출 추출된 TIN정보는 DB 테이블에 인서트
2 | 후보 Cubic 1x1x1m GRID | 리소스 환경에 따라 0.5x0.5x0.5m 또는 그 이하로 작은 규모의 GRID를 생성하면 정밀도를 높게 조정할 수 있다.
3 | 유효 GRID 추출 | 3D 공간 Intersection 연산으로 유효판단 ※ 1) Cubic의 중점으로 In-Polygon 연산을 수행하거나, 2) TIN&GRID Intersection의 중첩 면적이 GRID 면적대비 기준비율 (예, 50%)이상일때 유효하다고 판단하는 로직 도 검토필요.
Explanatory Notes

## Slide 9: 1.1. 건물 TIN Grid
Category | Sub Category | Source | Collection Period | Key Field | Description
Map Contents | Buildings | 맵 컨텐츠 업체 (EGIS) | Initial one time | Building ID | 건물 식별자
 |  |  |  | TIN | 건물 외벽을 삼각형 구조의 공간 정보로 표현한 데이터
맵 컨텐츠는 비 주기적으로 구매 또는 수집을 통해 확보하여 적용하므로, 구축 절차와 활용 프로그램은 별도의 운영자 매뉴얼을 통해 명시해야 한다.
Input Data

## Slide 10: 1.2. 가로수 TIN Grid
  가로수 구성 TIN 추출[A2100] 및 TIN 구성 Grid 포인트 생성[A2200]
T-EOS
Preceding
Process
Trailing Process
3DS
가로수 정보
A2000
가로수TIN
3DS File
Read & Load
CELL-OBSTACLE
B2100
구축 단계 프로세스
TIN #1
TIN #2
TIN #n
【Spatial Analysis】
TIN 3D공간을 채우는
0.5X0.5X0.5m 크기의
후보 Cubic 형 Grid 생성
TIN 과 Cubic Grid 간
3D 공간 Intersection 연산 수행
O
X
가로수
TIN Grid
공간연산
유효 Grid 추출
TIN 정보 Load
TIN구성 3Point의 X,Y,Z 최소/최대값 범위의 3D 영역을 0.5m 크기의 정육면체 공간 Grid Point로 분할
※ Ref 1>
※ Ref 2>
※ Ref 3>

## Slide 11: 1.2. 가로수 TIN Grid
No. | Ref. Item | Statements
1 | Batch Program | 3DS 파일 포맷을 Load하여, TIN 정보를 추출 추출된 TIN정보는 DB 테이블에 인서트
2 | 후보 Cubic 0.5x0.5x0.5m GRID | 리소스 환경에 따라 0.2x0.2x0.2m 또는 그 이하로 작은 규모의 GRID를 생성하면 정밀도를 높게 조정할 수 있다.
3 | 유효 GRID 추출 | 3D 공간 Intersection 연산으로 유효판단 ※ 1) Cubic의 중점으로 In-Polygon 연산을 수행하거나, 2) TIN&GRID Intersection의 중첩 면적이 GRID 면적대비 기준비율 (예, 50%)이상일때 유효하다고 판단하는 로직 도 검토필요.
Explanatory Notes

## Slide 12: 1.2. 가로수 TIN Grid
Category | Sub Category | Source | Collection Period | Key Field | Description
Map Contents | Buildings | 맵 컨텐츠 업체 (EGIS) | Initial one time | Tree ID | 가로수 식별자
 |  |  |  | TIN | 가로수 외형을 삼각형 구조의 공간 정보로 표현한 데이터
맵 컨텐츠는 비 주기적으로 구매 또는 수집을 통해 확보하여 적용하므로, 구축 절차와 활용 프로그램은 별도의 운영자 매뉴얼을 통해 명시해야 한다.
Input Data

## Slide 13: 1.5. 수신점 BIN (3D 분석용 2X2X3m BIN)
  수신점 BIN 생성 [A2200]
T-EOS
Preceding
Process
Trailing Process
2DS
건물 정보
A1000
2D Shape 기반
두부 영역내의 2x2x3 BIN 생성
CELL-OBSTACLE
B2100
구축 단계 프로세스
【Spatial Analysis】
2D Shape 기반 두부 공간을 채우는 2X2X3m BIN 생성
건물 3DS와 BIN 간
In-3DPolygon 연산수행
(건물 In/Out 구분)
수신점 BIN
BIN저장
3DS
건물 정보
A1000
2x2x3 BIN과 3D Shape 공간연산을 통해 건물 IN/OUT 구분
건물 IN BIN 대상으로 건물 표면 BIN과 실내 BIN 구분
수신점 BIN
1차 테이블
수신점 BIN
최종 테이블
수신점 고도
√
√
√
√
√
√
√
√
공간연산
O
I
I
I
I
I
I
O
O
I
I
I
I
I
I
O
O
O
I
I
I
I
O
O
O
O
I
I
I
I
O
O
O
O
I
I
I
I
O
O
O
I
I
I
I
I
I
O
건물 표면 영역과
내부 영역 구분
(상하좌우 모두 In: 내부)
고도정보 보정
※ Ref 1>
※ Ref 2>
※ Ref 3>

## Slide 14: 1.5. 수신점 BIN (3D 분석용 2X2X3m BIN)
No. | Ref. Item | Statements
1 | 2x2x3m BIN 생성 | 2D Shape 형상에 3DS 기준 최고점까지 가상의 두부타입을 영역 경계로 하여, 이 경계영역 내의 2x2x3m의 BIN 생성 층수=CEIL(건물높이/3,0) ※ 건물높이=MAX(z-value in 3DS)-고도
2 | 2x2x3m BIN이 실제 건물 구성 BIN인지 체크 | BIN의 중점 3D-Point가 3DS의 Multi-Polygon의 Inside에 있는지 공간 연산을 수행하여 실제 건물 구성 BIN여부를 체크함.
3 | 실 건물 구성 BIN 대상으로 건물 표면 BIN인지, 건물의 실내 BIN인지 체크 | 유효 건물 BIN을 층단위로 평면화 시킨 후, 전/후/좌/우 4방향 모두 유효 BIN으로 둘러 쌓인 BIN은 실내 BIN, 그 외의 BIN은 건물 표면 BIN으로 체크
Explanatory Notes

## Slide 15: 1.5. 수신점 BIN (3D 분석용 2X2X3m BIN)
Category | Sub Category | Source | Collection Period | Key Field | Description
Map Contents | Buildings | 건물 2DS | Initial one time | Building ID | 건물 식별자
 |  |  |  | Shape Polygon | 옥상에서 바닥면을 바라본 평면도
 |  | 건물 3DS | Initial one time | Building ID | 건물 식별자
 |  |  |  | Multi Polygon | TIN구성 폴리곤
 | DEM | 고도 정보 | Initial one time | Position | 위치 식별자
 |  |  |  | Z-value | 고도
맵 컨텐츠는 비 주기적으로 구매 또는 수집을 통해 확보하여 적용하므로, 구축 절차와 활용 프로그램은 별도의 운영자 매뉴얼을 통해 명시해야 한다.
Input Data

## Slide 16: 2.1. CELL-GRID LOS
  CELL-GRID LOS 생성[B1100]
T-EOS
Preceding
Process
Trailing Process
건물 TIN Grid
A1200
LOS
B1200
공간분석 프로세스
CELL DB
A0100
CELL-GRID
데이터 Group
함수 처리
CELL을 중점으로 평면상에서
α값 (0.075o) 만큼씩
회전하면서 가상 라인 생성
공간연산
라인과 동일선상에 있는
Grid를 대상으로 동일 (θ, π) 기준
최단거리 Grid와의 거리 산출
※ θ : 수평 각 / π : 수직 각
Select
Row_Number() Over (
Partition By Cell_ID,
Theta,
Phi
Order By Distance Asc
) as RNO
From CELL_GRID
CELL 기준으로 NLOS가 존재하는 (θ, π) 별 가장 인접 GRID와의 거리 정보를 Cell_ID, θ, π 를 Key값으로 하여 저장 관리함.
즉, 특정 Rx BIN에서 CELL과의 (θ, π)를 계산하여 여기 저장된 정보와 동일한 (θ, π)이면 그 BIN은 NLOS라고 판단할 수 있다.
※ Ref 1>
※ Ref 1>

## Slide 17: 2.1. CELL-GRID LOS
No. | Ref. Item | Statements
1 | CELL 기준 반경 1.5Km의 영역까지 뻗는 가상 라인 생성 | Tan(θ) = 2/1500 ∴ θ = 0.075o 따라서 0.075o 단위로 4800개의 라인을 생성 생성된 라인은 CELL좌표에서 1.5Km 떨어진 Rx의 2m 크기 BIN을 개별 식별하는 규모이다. ※ 오차 규모를 1.5Km 끝지점에서 1m 규모로 줄이고자 한다면 0.04o (9000개) ~ 0.036o (10000 개) 정도로 θ값을 조정한다.
2 | Ref#1 의 가상라인과 2D Intersection되는 모든 TIN-Grid 추출 | 동일 θ 라인에서 π값이 동일한 Grid 들 중, 가장 가까운 Grid를 선택함. 그리고 Cell과 Grid간 거리 정보 추출 ※ θ (수평 각) : 라인 고유 정보 ※ π (수직 각) : Intersection으로 추출된 Grid의 중점과 CELL 좌표 간 수직 각 (단, θ 단위와 동일한 단위 사용. 예, 0.075o)
Explanatory Notes
1500m
2m
θ

## Slide 18: 2.1. CELL-GRID LOS
Category | Sub Category | Source | Collection Period | Key Field | Description
Map Contents | TIN-GRID |  | Initial one time | Building ID | 건물 식별자
 |  |  |  | TIN No | 옥상에서 바닥면을 바라본 평면도
 |  |  |  | Multi Polygon | Grid구성 폴리곤
 |  |  |  | Center Point | Grid 중심 3D Point 좌표
Maser DB | Cell DB | IAM | Every Day | CELL ID | CELL 식별자
 |  |  |  | Install Position | 설치 좌표
 |  |  |  | Height | 설치 높이
맵 컨텐츠는 비 주기적으로 구매 또는 수집을 통해 확보하여 적용하므로, 구축 절차와 활용 프로그램은 별도의 운영자 매뉴얼을 통해 명시해야 한다.
Input Data

## Slide 19: 2.2. 수신점 기준 LOS/NLOS
  수신점 BIN과 CELL간 LOS/NLOS
T-EOS
Preceding
Process
Trailing Process
CELL-GRID
B1100
Tx & Rx 간
Theta/Phi 계산
CELL-OBSTACLE
B2100
공간분석 프로세스
CELL DB
A0100
CELL-GRID 테이블에서
동일한 Theta/Phi 유무 확인
동일 값이 있으면 NLOS
없으면 LOS
수신점 BIN
1차 테이블
수신점 BIN
최종 테이블
수신점 고도
수신점 BIN
A0100
※ Ref 1>
※ Ref 2>

## Slide 20: 2.2. 수신점 기준 LOS/NLOS
No. | Ref. Item | Statements
1 | CELL 과 수신점 BIN간 Theta, Phi 값 계산 | θ = ATAN ( ABS(Ybin– Ycell) / ABS(Xbin– Xcell) ) π = ATAN ( ABS(Zbin– Zcell) / SQRT( Power(Xbin– Xcell ,2) + Power(Ybin– Ycell ,2) ) ) ※ Phi 값은 지표에서 지상으로의 일방향 각만 있음 Theta 값은 X,Y 평면상에서 CELL을 중심으로 4개의 사분면에 0o~90o 까지의 4방향 각이 있으므로 정북을 0o로 360o까지 회전하는 각도로 변환하여 사용함.
2 | 수신점 고도 보정 | 건물 영역의 최저 고도와 3D BIN (2x2x3m BIN)의 기저 BIN의 고도를 일치 시키는 만큼의 Gap 조정을 전체 BIN에 수행
Explanatory Notes
θ

## Slide 21: 2.2. 수신점 기준 LOS/NLOS
Category | Sub Category | Source | Collection Period | Key Field | Description
Map Contents | TIN-GRID | EGIS | Initial one time | Building ID | 건물 식별자
 |  |  |  | TIN No | 옥상에서 바닥면을 바라본 평면도
 |  |  |  | Multi Polygon | Grid구성 폴리곤
 |  |  |  | Center Point | Grid 중심 3D Point 좌표
Maser DB | Cell DB | IAM | Every Day | CELL ID | CELL 식별자
 |  |  |  | Install Position | 설치 좌표
 |  |  |  | Height | 설치 높이
자체 구축 | 수신점 건물 BIN | 자체 | Initial one time | Building ID | 건물 식별자
 |  |  |  | BIN ID | 2x2x3m BIN들에서 특정 BIN을 식별하기 위한 ID체계 3차원 배열의 인덱스 값으로 할당
맵 컨텐츠는 비 주기적으로 구매 또는 수집을 통해 확보하여 적용하므로, 구축 절차와 활용 프로그램은 별도의 운영자 매뉴얼을 통해 명시해야 한다.
Input Data