## Slide 1
구축 단계 프로세스
공간 연산 프로세스
전파 모델 프로세스
T-EoS

## Slide 2: Table of Contents
ㅇ
Ⅰ. 구축단계 프로세스
ㅇ
Ⅱ. 공간분석 프로세스
Software
Ⅲ. 사이트 분석 프로세스
시스템 구성도
Software
Ⅳ. 시나리오 분석 프로세스

## Slide 3
Ⅰ. 구축단계 프로세스
건물 TIN GRID
가로수 TIN GRID
DEM (고도정보)
행정 Polygon
수신점 BIN
※ 수신점 BIN은 3D 분석용 건물의 2X2X3 BIN
※ Envelope 단위의 파티셔닝 항목 추가

## Slide 4: 1.0. 구축 단계 프로세스 Overview
Input | Process | Output
Overview
TIN 추출
건물 TIN GRID 생성
건물 TIN
건물 TIN GRID
건물 2DS File
3D 수신점 BIN 생성
3D 수신점 BIN
고도 파일
DEM
행정 경계
행정 Polygon
DB Import
DB Import
가로수 3DS File
TIN 추출
가로수 TIN GRID 생성
가로수 TIN
가로수 TIN GRID
Process #1.1
Process #1.2
Process #1.5
Process #1.3
Process #1.4
건물 3DS File
C
C
C
P
P
C: C++
P: PostGIS
건물ID, 2D-Shape-Multi-Polygon, 무게중심, 높이를
추출하여 건물2DS 테이블에 적재하는 프로세스 추가
S: Spark

## Slide 5: 1.1. 건물 TIN Grid
  건물 구성 TIN 추출[A1100] 및 TIN 구성 Grid 포인트 생성[A1200]
T-EOS
Preceding
Process
Trailing Process
3DS
건물 정보
A1000
건물
TIN
3DS File
Read & Load
CELL-LOS
B1100
구축 단계 프로세스
TIN #1
TIN #2
TIN #n
【Spatial Analysis】
TIN 3D공간을 채우는
1mX1mX1m 크기의
후보 Cubic 형 Grid 생성
TIN 과 Cubic Grid 간
3D 공간 Intersection 연산 수행
O
X
BLD_TIN_GRID
공간연산
유효 Grid 추출
TIN 정보 Load
TIN구성 3Point의 X,Y,Z 최소/최대값 범위의 3D 영역을 1m 크기의 정육면체 공간 Grid Point로 분할
Batch Program (C++ base)
※ Ref 1>
※ Ref 2>
※ Ref 3>

## Slide 6: 1.1. 건물 TIN Grid
No. | Ref. Item | Statements
1 | Batch Program | 3DS 파일 포맷을 Load하여, TIN 정보를 추출 추출된 TIN정보는 DB 테이블에 인서트
2 | 후보 Cubic 1x1x1m GRID | 리소스 환경에 따라 0.5x0.5x0.5m 또는 그 이하로 작은 규모의 GRID를 생성하면 정밀도를 높게 조정할 수 있다.
3 | 유효 GRID 추출 | 3D 공간 Intersection 연산으로 유효판단 ※ 1) Cubic의 중점으로 In-Polygon 연산을 수행하거나, 2) TIN&GRID Intersection의 중첩 면적이 GRID 면적대비 기준비율 (예, 50%)이상일때 유효하다고 판단하는 로직 도 검토필요.
Explanatory Notes

## Slide 7: 1.1. 건물 TIN Grid
Category | Sub Category | Source | Collection Period | Key Field | Description
Map Contents | Buildings | 맵 컨텐츠 업체 (EGIS) | Initial one time | Building ID | 건물 식별자
 |  |  |  | TIN | 건물 외벽을 삼각형 구조의 공간 정보로 표현한 데이터
맵 컨텐츠는 비 주기적으로 구매 또는 수집을 통해 확보하여 적용하므로, 구축 절차와 활용 프로그램은 별도의 운영자 매뉴얼을 통해 명시해야 한다.
Input Data

## Slide 8: 1.2. 가로수 TIN Grid
  가로수 구성 TIN 추출[A2100] 및 TIN 구성 Grid 포인트 생성[A2200]
T-EOS
Preceding
Process
Trailing Process
3DS
가로수 정보
A2000
가로수TIN
3DS File
Read & Load
CELL-OBSTACLE
B2100
구축 단계 프로세스
TIN #1
TIN #2
TIN #n
【Spatial Analysis】
TIN 3D공간을 채우는
0.5X0.5X0.5m 크기의
후보 Cubic 형 Grid 생성
TIN 과 Cubic Grid 간
3D 공간 Intersection 연산 수행
O
X
가로수
TIN Grid
공간연산
유효 Grid 추출
TIN 정보 Load
TIN구성 3Point의 X,Y,Z 최소/최대값 범위의 3D 영역을 0.5m 크기의 정육면체 공간 Grid Point로 분할
※ Ref 1>
※ Ref 2>
※ Ref 3>

## Slide 9: 1.2. 가로수 TIN Grid
No. | Ref. Item | Statements
1 | Batch Program | 3DS 파일 포맷을 Load하여, TIN 정보를 추출 추출된 TIN정보는 DB 테이블에 인서트
2 | 후보 Cubic 0.5x0.5x0.5m GRID | 리소스 환경에 따라 0.2x0.2x0.2m 또는 그 이하로 작은 규모의 GRID를 생성하면 정밀도를 높게 조정할 수 있다.
3 | 유효 GRID 추출 | 3D 공간 Intersection 연산으로 유효판단 ※ 1) Cubic의 중점으로 In-Polygon 연산을 수행하거나, 2) TIN&GRID Intersection의 중첩 면적이 GRID 면적대비 기준비율 (예, 50%)이상일때 유효하다고 판단하는 로직 도 검토필요.
Explanatory Notes

## Slide 10: 1.2. 가로수 TIN Grid
Category | Sub Category | Source | Collection Period | Key Field | Description
Map Contents | Buildings | 맵 컨텐츠 업체 (EGIS) | Initial one time | Tree ID | 가로수 식별자
 |  |  |  | TIN | 가로수 외형을 삼각형 구조의 공간 정보로 표현한 데이터
맵 컨텐츠는 비 주기적으로 구매 또는 수집을 통해 확보하여 적용하므로, 구축 절차와 활용 프로그램은 별도의 운영자 매뉴얼을 통해 명시해야 한다.
Input Data

## Slide 11: 1.5. 수신점 BIN (3D 분석용 2X2X3m BIN)
  수신점 BIN 생성 [A2200]
T-EOS
Preceding
Process
Trailing Process
2DS
건물 정보
A1000
2D Shape 기반
두부 영역내의 2x2x3 BIN 생성
CELL-OBSTACLE
B2100
구축 단계 프로세스
【Spatial Analysis】
2D Shape 기반 두부 공간을 채우는 2X2X3m BIN 생성
건물 3DS와 BIN 간
In-3DPolygon 연산수행
(건물 In/Out 구분)
수신점 BIN
BIN저장
3DS
건물 정보
A1000
2x2x3 BIN과 3D Shape 공간연산을 통해 건물 IN/OUT 구분
건물 IN BIN 대상으로 건물 표면 BIN과 실내 BIN 구분
수신점 BIN
1차 테이블
수신점 BIN
최종 테이블
수신점 고도
√
√
√
√
√
√
√
√
공간연산
O
I
I
I
I
I
I
O
O
I
I
I
I
I
I
O
O
O
I
I
I
I
O
O
O
O
I
I
I
I
O
O
O
O
I
I
I
I
O
O
O
I
I
I
I
I
I
O
건물 표면 영역과
내부 영역 구분
(상하좌우 모두 In: 내부
그 외 : 외부)
고도정보 보정
※ Ref 1>
※ Ref 2>
※ Ref 3>
DEM
고도 정보
A1000

## Slide 12: 1.5. 수신점 BIN (3D 분석용 2X2X3m BIN)
No. | Ref. Item | Statements
1 | 2x2x3m BIN 생성 | 2D Shape 형상에 3DS 기준 최고점까지 가상의 두부타입을 영역 경계로 하여, 이 경계영역 내의 2x2x3m의 BIN 생성 층수=CEIL(건물높이/3,0) ※ 건물높이=MAX(z-value in 3DS)-고도
2 | 2x2x3m BIN이 실제 건물 구성 BIN인지 체크 | BIN의 중점 3D-Point가 3DS의 Multi-Polygon의 Inside에 있는지 공간 연산을 수행하여 실제 건물 구성 BIN여부를 체크함.
3 | 실 건물 구성 BIN 대상으로 건물 표면 BIN인지, 건물의 실내 BIN인지 체크 | 유효 건물 BIN을 층단위로 평면화 시킨 후, 전/후/좌/우 4방향 모두 유효 BIN으로 둘러 쌓인 BIN은 실내 BIN, 그 외의 BIN은 건물 표면 BIN으로 체크
Explanatory Notes

## Slide 13: 1.5. 수신점 BIN (3D 분석용 2X2X3m BIN)
Category | Sub Category | Source | Collection Period | Key Field | Description
Map Contents | Buildings | 건물 2DS | Initial one time | Building ID | 건물 식별자
 |  |  |  | Shape Polygon | 옥상에서 바닥면을 바라본 평면도
 |  | 건물 3DS | Initial one time | Building ID | 건물 식별자
 |  |  |  | Multi Polygon | TIN구성 폴리곤
 | DEM | 고도 정보 | Initial one time | Position | 위치 식별자
 |  |  |  | Z-value | 고도
맵 컨텐츠는 비 주기적으로 구매 또는 수집을 통해 확보하여 적용하므로, 구축 절차와 활용 프로그램은 별도의 운영자 매뉴얼을 통해 명시해야 한다.
Input Data

## Slide 14
Ⅱ. 공간분석 프로세스
CELL-GRID LOS (전처리)
수신점 기준 LOS/NLOS & 거리 및 높이, 각 (실시간)
Tx영역(Tx반경200m내) 평균 건물 고 (전처리)
송수신점간 가로수 정보 (실시간)

## Slide 15: 2.0. 공간 분석 프로세스 Overview
Input | Process | Output
Overview
CELL & B-GRID LOS 생성
CELL-BGRID LOS
CELL & 수신점 BIN LOS 생성
CELL-BIN LOS
CELL-BLD-INFO
Process #2.1
Process #1.2
Process #1.3
Process #2.4
CELL_DB
Indexed by
[CELL_ID, Theta, Phi]
3D 수신점 BIN
C: C++
P: PostGIS
P
P
S: Spark
건물정보 (2DS)
Tx영역 평균 건물 고
X
P
CELL & T-GRID LOS 생성
CELL-TGRID LOS
Indexed by
[CELL_ID, Theta, Phi]
P

## Slide 16: 2.1. CELL-GRID LOS
  CELL-GRID LOS 생성[B1100]
T-EOS
Preceding
Process
Trailing Process
건물 TIN Grid
A1200
LOS
B1200
공간분석 프로세스
CELL DB
A0100
CELL-GRID
데이터 Group
함수 처리
CELL을 중점으로 평면상에서
α값 (0.075o) 만큼씩
회전하면서 가상 라인 생성
공간연산
라인과 동일선상에 있는
Grid를 대상으로 동일 (θ, π) 기준
최단거리 Grid와의 거리 산출
※ θ : 수평 각 / π : 수직 각
Select
Row_Number() Over (
Partition By Cell_ID,
Theta,
Phi
Order By Distance Asc
) as RNO
From CELL_GRID
CELL 기준으로 NLOS가 존재하는 (θ, π) 별 가장 인접 GRID와의 거리 정보를 Cell_ID, θ, π 를 Key값으로 하여 저장 관리함.
즉, 특정 Rx BIN에서 CELL과의 (θ, π)를 계산하여 여기 저장된 정보와 동일한 (θ, π)이면 그 BIN은 NLOS라고 판단할 수 있다.
※ Ref 1>
※ Ref 1>

## Slide 17: 2.1. CELL-GRID LOS
No. | Ref. Item | Statements
1 | CELL 기준 반경 1.5Km의 영역까지 뻗는 가상 라인 생성 | Tan(θ) = 2/1500 ∴ θ = 0.075o 따라서 0.075o 단위로 4800개의 라인을 생성 생성된 라인은 CELL좌표에서 1.5Km 떨어진 Rx의 2m 크기 BIN을 개별 식별하는 규모이다. ※ 오차 규모를 1.5Km 끝지점에서 1m 규모로 줄이고자 한다면 0.04o (9000개) ~ 0.036o (10000 개) 정도로 θ값을 조정한다.
2 | Ref#1 의 가상라인과 2D Intersection되는 모든 TIN-Grid 추출 | 동일 θ 라인에서 π값이 동일한 Grid 들 중, 가장 가까운 Grid를 선택함. 그리고 Cell과 Grid간 거리 정보 추출 ※ θ (수평 각) : 라인 고유 정보 ※ π (수직 각) : Intersection으로 추출된 Grid의 중점과 CELL 좌표 간 수직 각 (단, θ 단위와 동일한 단위 사용. 예, 0.075o)
Explanatory Notes
1500m
2m
θ

## Slide 18: 2.1. CELL-GRID LOS
Category | Sub Category | Source | Collection Period | Key Field | Description
Map Contents | TIN-GRID |  | Initial one time | Building ID | 건물 식별자
 |  |  |  | TIN No | 옥상에서 바닥면을 바라본 평면도
 |  |  |  | Multi Polygon | Grid구성 폴리곤
 |  |  |  | Center Point | Grid 중심 3D Point 좌표
Maser DB | Cell DB | IAM | Every Day | CELL ID | CELL 식별자
 |  |  |  | Install Position | 설치 좌표
 |  |  |  | Height | 설치 높이
맵 컨텐츠는 비 주기적으로 구매 또는 수집을 통해 확보하여 적용하므로, 구축 절차와 활용 프로그램은 별도의 운영자 매뉴얼을 통해 명시해야 한다.
Input Data

## Slide 19: 2.2. 수신점 기준 LOS/NLOS
  수신점 BIN과 CELL간 LOS/NLOS
T-EOS
Preceding
Process
Trailing Process
CELL-GRID
B1100
Tx & Rx 간
Theta/Phi 계산
CELL-OBSTACLE
B2100
공간분석 프로세스
CELL DB
A0100
CELL-GRID 테이블에서
동일한 Theta/Phi 유무 확인
동일 값이 있으면 NLOS
없으면 LOS
수신점 BIN
1차 테이블
수신점 BIN
최종 테이블
수신점 고도
수신점 BIN
A0100
※ Ref 1>
※ Ref 2>

## Slide 20: 2.2. 수신점 기준 LOS/NLOS
No. | Ref. Item | Statements
1 | CELL 과 수신점 BIN간 Theta, Phi 값 계산 | θ = ATAN ( ABS(Ybin– Ycell) / ABS(Xbin– Xcell) ) π = ATAN ( ABS(Zbin– Zcell) / SQRT( Power(Xbin– Xcell ,2) + Power(Ybin– Ycell ,2) ) ) ※ Phi 값은 지표에서 지상으로의 일방향 각만 있음 Theta 값은 X,Y 평면상에서 CELL을 중심으로 4개의 사분면에 0o~90o 까지의 4방향 각이 있으므로 정북을 0o로 360o까지 회전하는 각도로 변환하여 사용함.
2 | 수신점 고도 보정 | 건물 영역의 최저 고도와 3D BIN (2x2x3m BIN)의 기저 BIN의 고도를 일치 시키는 만큼의 Gap 조정을 전체 BIN에 수행
Explanatory Notes
θ

## Slide 21: 2.2. 수신점 기준 LOS/NLOS
Category | Sub Category | Source | Collection Period | Key Field | Description
Map Contents | TIN-GRID | EGIS | Initial one time | Building ID | 건물 식별자
 |  |  |  | TIN No | TIN 일련번호
 |  |  |  | Multi Polygon | Grid구성 폴리곤
 |  |  |  | Center Point | Grid 중심 3D Point 좌표
Maser DB | Cell DB | IAM | Every Day | CELL ID | CELL 식별자
 |  |  |  | Install Position | 설치 좌표
 |  |  |  | Height | 설치 높이
자체 구축 | 수신점 건물 BIN | 자체 | Initial one time | Building ID | 건물 식별자
 |  |  |  | BIN ID | 2x2x3m BIN들에서 특정 BIN을 식별하기 위한 ID체계 3차원 배열의 인덱스 값으로 할당
맵 컨텐츠는 비 주기적으로 구매 또는 수집을 통해 확보하여 적용하므로, 구축 절차와 활용 프로그램은 별도의 운영자 매뉴얼을 통해 명시해야 한다.
Input Data

## Slide 22: 2.3. Tx영역 평균 건물 고
  Tx영역 (Tx 반경 200m 영역) 평균 건물 높이 계산
T-EOS
Preceding
Process
Trailing Process
건물 2DS
B1100
CELL 기준 반경 200m
내에 건물 무게중심이
포함되는 건물 리스트업
CELL-OBSTACLE
B2100
공간분석 프로세스
CELL DB
A0100
건물 무게중심의 위경도
기준 건물 높이 추출
추출된 높이들의
평균 값 산출
※ Ref 1>
【Spatial Analysis】
CELL 반경 200m 내의
건물을 찾음.
(건물 무게중심점 기준)
공간연산
r=200m
건물의 무게중심 좌표가 관통하는 선상의 TIN을 찾음.
건물 고 = Max(TIN’s Z-value) - DEM
(CELL 특성)
서비스영역 건물 고 정보
CELL정보 저장

## Slide 23: 2.3. Tx영역 평균 건물 고
No. | Ref. Item | Statements
1 | 건물의 무게중심 정보 | Process#1.5 수신점 3D BIN 생성 프로세스 수행 시, 추가 프로세스 작업으로 건물의 무게중심 좌표와 무게중심에서의 높이 정보 추출 건물 2D-Shape 폴리곤을 대상으로 ST_Centroid() 수행 ※ CentroidPT = ST_Centroid(:2DS) 해당 건물의 TIN정보에서 중심점을 포함하는 TIN을 찾아 가장 큰 Z값을 조회 ※ BldHeight = Max(Z of ST_Contains(TIN, CentroidPT))
2 |  | 
Explanatory Notes

## Slide 24: 2.3. Tx영역 평균 건물 고
Category | Sub Category | Source | Collection Period | Key Field | Description
Map Contents | 2D Shape | EGIS | Initial one time | Building ID | 건물 식별자
 |  |  |  | TIN No | 옥상에서 바닥면을 바라본 평면도
 |  |  |  | Multi Polygon | Grid구성 폴리곤
 |  |  |  | Center Point | Grid 중심 3D Point 좌표
Maser DB | Cell DB | IAM | Every Day | CELL ID | CELL 식별자
 |  |  |  | Install Position | 설치 좌표
 |  |  |  | Height | 설치 높이
맵 컨텐츠는 비 주기적으로 구매 또는 수집을 통해 확보하여 적용하므로, 구축 절차와 활용 프로그램은 별도의 운영자 매뉴얼을 통해 명시해야 한다.
Input Data

## Slide 25: 2.4. 송수신점간 가로수 정보
  수신점 BIN과 CELL간 LOS/NLOS
T-EOS
Preceding
Process
Trailing Process
CELL-TGRID
B1100
Tx & Rx 간
Theta/Phi 계산
CELL-OBSTACLE
B2100
공간분석 프로세스
CELL DB
A0100
계절 특성에 맞는
가로수 정보 로딩
Ray 경로상의 가로수 길이 산출
CELL_BIN_TREE
수신점 BIN
A0100
※ Ref 1>
CELL-TGRID 테이블에서 동일한 Theta/Phi의 GRID들에서 TreeID별 거리가 최단 & 최장인 GRID를 뽑아서 장거리에서 단거리를 뺀 값을 Tree별 경로거리로 정의하고 각 경로거리의 합을 구함
※ Ref 2>

## Slide 26: 2.4. 송수신점간 가로수 정보
No. | Ref. Item | Statements
1 | CELL 과 수신점 BIN간 Theta, Phi 값 계산 | θ = ATAN ( ABS(Ybin– Ycell) / ABS(Xbin– Xcell) ) π = ATAN ( ABS(Zbin– Zcell) / SQRT( Power(Xbin– Xcell ,2) + Power(Ybin– Ycell ,2) ) ) ※ Phi 값은 지표에서 지상으로의 일방향 각만 있음 Theta 값은 X,Y 평면상에서 CELL을 중심으로 4개의 사분면에 0o~90o 까지의 4방향 각이 있으므로 정북을 0o로 360o까지 회전하는 각도로 변환하여 사용함.
2 | Tx & Rx 경로의 가로수 투과 길이 | CELL-TGRID 테이블에서 동일한 Theta/Phi의 GRID들에서 TreeID별 거리가 최단 & 최장인 GRID를 뽑아서 장거리에서 단거리를 뺀 값을 Tree별 경로거리로 정의하고 각 경로거리의 합을 구함
Explanatory Notes
θ

## Slide 27: 2.4. 송수신점간 가로수 정보
Category | Sub Category | Source | Collection Period | Key Field | Description
Map Contents | TIN-GRID | EGIS | Initial one time | Tree ID | 가로수 식별자
 |  |  |  | TIN No | TIN 일련번호
 |  |  |  | Multi Polygon | Grid구성 폴리곤
 |  |  |  | Center Point | Grid 중심 3D Point 좌표
Maser DB | Cell DB | IAM | Every Day | CELL ID | CELL 식별자
 |  |  |  | Install Position | 설치 좌표
 |  |  |  | Height | 설치 높이
자체 구축 | 수신점 건물 BIN | 자체 | Initial one time | Building ID | 건물 식별자
 |  |  |  | BIN ID | 2x2x3m BIN들에서 특정 BIN을 식별하기 위한 ID체계 3차원 배열의 인덱스 값으로 할당
맵 컨텐츠는 비 주기적으로 구매 또는 수집을 통해 확보하여 적용하므로, 구축 절차와 활용 프로그램은 별도의 운영자 매뉴얼을 통해 명시해야 한다.
Input Data

## Slide 28
Ⅲ. 사이트 분석 프로세스
Pathloss
Pathloss prime
RSRP Pilot
RSRP
RSSI
SINR

## Slide 29: 3.0. 사이트 분석 프로세스 Overview
Input | Process | Output
Overview
Pathloss
Pathloss Prime
RSRP Pilot
RSRP
SINR
Process #3.1
Process #3.5
Process #3.2
Process #3.3
Process #3.4
S
S
S
S
S
C: C++
P: PostGIS
S: Spark
CELL-BIN LOS
Antenna Info.
RSSI
SITE 분석 결과
S
Process #3.6
CELL DB
시나리오 분석 결과
RSSI

## Slide 30
Ⅳ. 시나리오 분석 프로세스
LOS
Pathloss
RSRP
RSSI
Best Server
SINR
Throughput

## Slide 31: 4.0. 시나리오 분석 프로세스 Overview
Input | Process | Output
Overview
Pathloss
RSRP
RSSI
SINR
Throughput
Process #4.1
Process #4.5
Process #4.2
Process #4.3
Process #4.4
S
S
S
S
S
C: C++
P: PostGIS
S: Spark
CELL-BIN LOS
Best Server
시나리오 분석 결과
S
Process #4.6
LOS
S
사이트 분석 결과
Pathloss
사이트 분석 결과
RSRP
사이트 분석 결과
RSSI
사이트 분석 결과
RSRP Pilot
사이트 분석 결과
SINR
Process #4.7