## Slide 1
차세대 OSS Tech. Lab장 김영궁
Spark 스케줄러 운영자 매뉴얼
T-EoS 성능개선 Project
문서 번호: QFPK1510
Version 1.0
2019-11-14

## Slide 2
사 용 권 한
본 문서에 대한 서명은 에스씨컴즈㈜ 내부에서 본 문서에 대하여 수행 및 유지관리의 책임이 있음을 인정하는 것임.
본 문서는 작성, 검토, 승인하여 승인된 원본을 보관한다...
작성자: 피 승 현 일자: 2019. 10. 10
검토자: 일자:
본인은 서명으로써 본 문서가 에스씨컴즈㈜의 업무활동 범위 내에서 사용될 것을 인가함.
승인자: 일자:
피 승 현
2019-11-14

## Slide 3
제.개정 이력
버전 | 변경일자 | 제.개정 내용 | 작성자
1.0 | 2019-11-14 | 최초작성 | 피 승 현
피 승 현
2019-11-14

## Slide 4
목 차
스케줄러 구성도
Spark TEOS 패키지 구성도
패키지 목록
개발환경 설정
스케줄러 기동 방법
스케줄러 UI
별첨1 : 테이블목록, 코드목록

## Slide 5
잡스케줄러 구성도
SHCHEDULE
ETL
Module
Ora To Post
Post To Hdfs
Ora To Hdfs
Hdfs To Ora
Hdfs To Local
File To File
Log
LogWriter
Job Logger
Module Logger
Oracle
시나리오 수행로그
Oracle
Postgre
HDFS
Local
Util
JDBC
  오라클 시나리오 정보 이관
  공간분석정보 HDFS 이관
  사이트, 시나리오 분석 결과 로컬저장소로 이관
  시나리오 생성 상시 모니터링
  Heavy Job과 Light Job이 동시에 실행될수 있도록 구성
  시나리오 유형별 수행 우선순위 부여
  시나리오 설정별로 수행경로 설정
  단계별 처리현황 로그 기록
  재수행시 기존 수행잡 스킵처리
DB간 적재
HDFS적재
로컬 적재
단계별 로그기록
  작업수행시작과 종료시 로그 기록
  잡수행시 특정단계 사용자정의 로그 기록
ETL
LOG
지능형
로드밸런싱
잡수행관리
SHCHEDULE
HDFS
FTP
시나리오 수행로그를 상시 모니터링하며 로드밸러싱을 고려하여 요청 시나리오를 순차적으로 실행시키며 단계별로 작업로그를 생성하여 실시간 작업진행상태를 확인할수 있습니다.
UI
TEOS
시나리오별 수행현황
수행현황 상세
Oracle
시나리오 수행로그
Module
Connect
String,Date,File
ETL
Job
공간분석
사이트
시나리오
Oracle
시나리오 수행로그
및 정책
Job
Monitor
Heavy Job
Heavy Job
Light Job
Light Job
Light Job
Oracle
Postgre
HDFS
Local
JDBC
HDFS
FTP
Interface & Shchedule
JDBC,FTP
  DB 및 HDFS 연결
  문자열 및 날짜형 데이터 가공
  FTP 기능 구현
UTIL
수행현황
  시나리오별 검색기능 제공
  시나리오 작업들의 실시간 현황 확인
  시나리오 수행 이력 조회
UI

## Slide 6
2. Spark TEOS 패키지 구성도
스케줄러, 인터페이스, ENG분석 모듈은 Spark 어플리케이션으로 개발되어 있으며, Scala를 기반으로 Java 모듈을 호출할수 있도록 구성되어 있습니다.
Spark Application(2.4)
Scala(2.11)
ETL
Extract
Load
Schedule
Real
Batch
Schema
Shell
Eng
Los
PathLoss
BestServer
RSRP
RSSI
SINR
Throughput
BinaryFile
Java(1.8)
공통유틸
바이너리 생성 모듈
사용자 OOP 모듈
공간분석 모듈
3DS 분석 모듈
JNI 모듈(C모듈 호출)
JDBC
Oracle
Postgre
Spark-sql
HDFS 1
HDFS N
  신규 스케줄 정보 모니터링후 Bin X,Y,잡가중치 산출하고 잡임계치를 확인하여 수행여부 결정
  Postgre 및 HDFS로 시나리오 및 RU정보 이관
  Postgre 분석 기동후 LOS 결과파일을 HDFS로 이관
  Spark-Sql로 Eng분석 수행
  Eng분석결과를 BinFile로 생성
추출 및 로딩
실시간
(Real)
SHCHEDULE
ETL
.
.
.
.
.
.
.
.
  오라클에서 HDFS 이관용 CSV 생성
  오라클에서 Postgre 이관용 데이터 생성
  HDFS저장시 스케줄별 파티션 처리
  LOS_RESULT는 스케줄, RU별 파티션 처리
  Spark parquet 기능으로 열단위로 저장
  Hive 메타스토어 파티션정보 추가
분석
ENG
  Los, PathLoss, BestServr, RSRP, RSSI, SINR, Troughput
  섹터별 RU별 결과 정보 생성
  Spark 모듈 확대 방안
  LOS 판단 모듈 추가
  Spark 메모리 상주 테이블 도출
  작업의 크기에 따른 메모리 상주 테이블 규모 결정
  섹터별 RU별 결과 정보 생성시 BinFile 생성
  작업의 규모에 따라 수행 큐를 전략 수립

## Slide 7
3. 패키지 목록
시나리오의 RU갯수와 BIN갯수와 빌딩면적으로 해당 시나리오의 수행시간이 높은 잡인지 낮은 잡인지 판단하기 위한 가중치 및 임계치 정보를 세팅합니다.
Package | Program | 기능 | 
scala.schedule.real | ScheduleDaemon.scala |  | 

## Slide 8
1. 스케줄 가중치
기준일시 | 등록자
2019.10.10 11:00:00 | 김태용
2019.10.09 11:00:00 | 김태용
2019.10.08 11:00:00 | 김태용
기준일자
잡 임계치 |  | 
하이잡임계치(H) | 5,000,000 | 5,000,000 이상
미들잡임계치(M) | 1,000,000 | 1,000,000 ~ 4,999,999
로우잡임계치(L) | 1 | 1,000,000 미만
잡 실행 최대 갯수 | 
하이잡실행최대갯수 | 2
미들잡실행최대갯수 | 3
로우잡실행최대갯수 | 5
2D : RU갯수 * BIN갯수
>> 시나리오 가중치 세팅
>> 시나리오 가중치별 실행잡 세팅
>> 기준일자별 검색
저장
시나리오의 RU갯수와 BIN갯수와 빌딩면적으로 해당 시나리오의 수행시간이 높은 잡인지 낮은 잡인지 판단하기 위한 가중치 및 임계치 정보를 세팅합니다.
<예시1>
3D : RU갯수 * (BIN갯수 + 빌딩(면적*층수)/3D 분석 Resolution ^2)
>> 시나리오 가중치 산출로직
SCHEDULE_ID | TYPE_CD | SIDO | SIGUGUN | DONG | AREA | BIN_X_CNT | BIN_Y_CNT | RU_CNT | RESOLUTION | 3D_RESOLUTION | JOB_WEIGHT | JOB_THRESHOLD
8462895 | SC001 | 서울특별시 | 강남구 | 일원2동 | 78000 | 26 | 30 | 3 | 10 |  | 2 | 2,340
8462896 | SC051 | 서울특별시 | 강남구 | 일원2동 | 78000 | 26 | 30 | 3 | 10 | 2 | 3 | 39,445,965
8461422 | SC001 | 서울특별시 | 강남구 | 역삼1동 | 3474400 | 172 | 202 | 320 | 10 |  | 3 | 11,118,080